УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ Титовской  СОШ

______________ С.П.Артамонов

31 октября 2011 года.

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

МОУ  Титовской  СОШ

на 2011-2015 годы

Сл.Титовка

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа энергосбережения в муниципальном общеобразовательном учреждении Титовской средней общеобразовательная школы на 2011-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.09 №261-ФЗ; - приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.10 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - решение коллегии администрации Ростовской области от 14.12.09 № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ростовской области» |
| Заказчик, координатор программы | Управление образовании Миллеровского района -координатор программы, МОУ Титовская СОШ - заказчик |
| Исполнитель программы | МОУ Титовская СОШ |
| Разработчик Программы | Администрация МОУ Титовской СОШ |
| Цели и задачи программы | 1.Внедрение организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической безопасности школы. 2.Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды. 3.Сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в ОУ. |
| Сроки и этапы реализации мероприятий Программы | Первый этап – 2011-2012 г.г. – формирование механизма управления работами по энергосбережению, формирование нормативно-правовой базы, выполнение первоочередных малозатратных, организационных и технических мероприятий. Второй этап – 2013-2015 годы – реализация проектов, обеспечивающих получение наибольшего экономического, экологического и социального эффектов, корректировка целевых подпрограмм |
| Важнейшие целевые показатели | 1. Снизить потребление топливно-энергетических ресурсов школы на 3 % ежегодно с 2011 года и до 2015 года по отношению к 2010 году. |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Анализ существующей ситуации. 2. Создание нормативно-правовой базы энергосбережения. 3.Организация комплексной системы учета ТЭР 4.Внедрение современных энергосберегающих технологий |
| Объемы и источники финансиро-вания Программы | Объемы финансирования Программы на 2011-2015 годы за счет средств финансирования по годам, внебюджетных, спонсорских средств. Объемы финансирования Программы на 2011-2015 годы за счет средств финансирования по годам из местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению и корректировке установленным порядком. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий Программы | Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит снизить результаты потребления и затраты на топливно-энергитические ресурсы на 3% в том числе снижение потребления электроэнергии, потребления воды, потребления тепла. |
| Контроль исполнения Программы | Администрация МОУ Титовской СОШ», Управление образования Миллеровского района |

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Существуют общие проблемы, сдерживающие проведение энергосберегающей политики в школе:

-слабая нормативно-правовая база по эксплуатации приборов учета. Нет методик расчета за жилищно-коммунальные услуги по индивидуальным приборам;

- отсутствие закона о теплоснабжении. Это создает массу вопросов, конфликтов между поставщиками тепловой энергии и потребителями;

- недостаток финансовых средств для внедрения энергосберегающих технологий;

- проведение энергосберегающей политики требует создания механизма управления процессами потребления энергии;

- недостаточность массового распространения информации об экономии энергии среди широких масс населения.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергитических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергитические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.  Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.

Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР. Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание учреждений образования.

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

3.1. Состояние энергоэффективности МОУ Титовской СОШ

Здание школы введено в эксплуатацию в 1976 году.

Теплоснабжение МОУ Титовской СОШ осуществляется  от собственной котельной. В качестве основного топлива используется твердое топливо – каменный уголь. Теплоносителем служит сетевая вода. Тепловые сети к школе проложены в виде  надземного трубопровода, который расположен на отдельных опорах. По мере возможности трубы утеплены, но в отдельных местах утеплитель пришёл в негодность, что ведёт к потере тепла.

Учёт тепловой энергии отсутствует, что не способствует получению экономии. Поэтому, чтобы развивать в учреждении систему эффективного энергопотребления, в первую очередь необходимо создать соответствующую систему контроля эффективности потребления энергоресурсов.

Значительные затраты в школе на электрическое освещение здания. Это обусловлено необходимостью выполнения санитарных норм по освещению учебных кабинетов. Технологическое оборудование в котельной, а также электропроводка эксплуатируется на протяжении десятков лет, требуется частичная замена и капитальный ремонт электропроводки в котельной. Немаловажную роль играет и человеческий фактор: не все работники школы мотивированы на энергосбережение.

Обеспечение водой учреждения также осуществляется централизованно. Счётчиков учёта потребления воды не установлено.

Снабжение здания школы  водой осуществляется от водопроводной сети проходящей рядом со школой по  ул. Школьной сл.Титовка.

Учитывая вышеперечисленные факторы, становятся очевидными первоочередные меры:

-установка приборов учёта тепла и воды;

- замена ветхой электропроводки и технологического оборудования в котельной;

-осуществление контроля за расходованием электроэнергии, правильной эксплуатацией электроприборов;

-постепенная замена ламп накаливания на энергосберегающие;

-обучение работников школы способам и условиям энергосбережения;

3.2.Организация комплексной системы учета топливно-энергетических ресурсов школы

Одним из наиболее эффективных направлений в энергосбережении является оснащение учреждений приборами учета. Наиболее важным разделом предлагаемой Программы является организация комплексной системы учета энергоресурсов. Отсутствие приборов учета не позволяет показать картину энергопотребления. Обеспечить комплексный учет энергоресурсов возможно с применением автоматизированной системы учета энергоресурсов. Эффективность использования энергетических ресурсов обеспечивается применением прогрессивного подхода, основанного на оснащении потребителей комплексными системами учета, контроля и регулирования. Данные системы представляют собой комплекс технических средств, позволяющих осуществлять многоканальный учет всех видов энергоресурсов: тепловой и электрической энергии, воды.

3.3. Внедрение современных энергосберегающих технологий

3.3.1.Необходимо произвести установку приборов регулирования параметров теплоносителя в школе, которая приведет к значительной экономии потребления энергоресурсов и бюджетных средств по оплате за них. Система автоматического регулирования параметров теплоносителя в зависимости от наружного воздуха позволяет создать комфортные климатические условия внутри помещения, исключая перетоп (см. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические  требования к условиям и организации  обучения в общеобразовательных учреждениях».

3.3.2. Необходимо заменить в плановом порядке трубопроводы на тепловых сетях, находящихся на балансе школы, с использованием современной технологии в пенополиуретановой изоляции. Высокий уровень потерь в тепловых сетях, в 3 раза превышающий нормативный, обусловлен низким качеством теплоизоляционных конструкций и малой эффективностью гидроизоляции. Опыт эксплуатации канальных и бесканальных теплопроводов свидетельствует об ускоренном влагонасыщении слоя тепловой изоляции, что приводит к росту тепловых потерь, интенсивной наружной коррозии с прогрессирующим уровнем повреждаемости трубопроводов и соответствующими утечками. В свою очередь это приводит к вынужденной аварийной подпитке сырой водой и вызванной этим внутренней коррозии тепловых сетей: при этом на долю наружной коррозии приходиться порядка 83% повреждений, на долю внутренней -17%. Путь к решению перечисленных проблем лежит в использовании высокоэффективных теплогидроизоляционных конструкций тепловых сетей, к которым, в частности, относятся конструкции с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана (ППУ) в гидроизоляционной полиэтиленовой оболочке.

3.3.3. Школе необходимо в плановом порядке ежегодно проверять герметичность окон и дверей. От того, насколько эффективны конструкции, окон, дверей здания и материалы, из которых они сделаны, насколько точно определены расходы потребляемого каждым помещением тепла, воды, электроэнергии, зависит величина оплаты коммунальных услуг. Улучшить теплозащиту, уменьшить теплопотребление и затраты на оплату тепла и энергии помогут новые теплоэффективные материалы, новые приборы контроля и регулирования потребляемых энергоресурсов.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, основными направлениями энергосбережения являются:

1.Энергоаудит. Проведение энергетических обследований школы.

2.Энергоучет. Оснащение приборами учета школы

3.Регулирование энергопотребления. Внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов от источника их производства до конечного потребителя.

4.Тепловая изоляция.

5.Модернизация систем теплоснабжения.

6.Стимулирование энергосберегающих проектов.

7.Пропаганда энергосбережения среди населения через средства массовой информации (газеты, радио, телевидение), организацию выставок, семинаров, выпуск методической литературы.

3.4. Финансирование Программы

Финансирование целевой Программы энергосбережения по МОУ Титовской  СОШ  на 2011-2015 годы осуществляется за счет следующих источников:

- средства, полученные в результате реализации энергосберегающих проектов;

- средства бюджета;

- внебюджетные средства.

3.5. Управление и координация работ по Программе

осуществляется Управлением образования Миллеровского района и администрацией МОУ Титовской СОШ.

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

| № п/п | Мероприятие | Источники финансирования | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение сотрудников школы ОУ основам энергосбережения |  | ежегодно | Артамонов С.П.. |
| 2. | Организация пропаганды энергосбережения: -цикл тематических бесед -конкурс проектов энергосбережения |  | 2011 -2015 уч. год | Ищенко Л.П., классные руководители |
| 3. | Разработка локальных актов по мотивации сотрудников ОУ на энергосбережение |  | 2012 г. | Артамонов С.П. |
| 4. | Осуществление контроля за состоянием технологического оборудования в школе, проведение своевременного ремонта технологического и иного оборудования | В зависимости от требуемого ремонта - бюджет | постоянно | Артамонов С.П. |
| 5. | Проведение своевременной сверки по данным журнала учёта расхода энергоресурсов и счетам поставщиков |  | Один раз в квартал | Артамонов С.П. |
| 6. | Провести анализ потребления энергоресурсов за 2010 год. |  | ноябрь 2011 г. | Артамонов С.П. |
| 7. | Инструктаж сотрудников по контролю за расходованием электроэнергии и воды, своевременным отключением оборудования, компьютерной и иной техники | - | Сентябрь, январь | Артамонов С.П. |
| 8. | Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, правильной эксплуатацией электроприборов. Не допускать случаев использования электроэнергии на цели, не предусмотренные деятельностью учреждения | - | Постоянно | Артамонов С.П. |
| 9. | Осуществление своевременной передачи данных показаний приборов учёта в энергоснабжающую организацию | - | Ежемесячно до 21 числа | Артамонов С.П. |
| 10. | Регулярное техобслуживание системы отопления, промывка и опрессовка | 8000 - бюджет | Ежегодно, август | Артамонов С.П. |
| 11. | Покраска стен и полов отражающей краской для более эффективного использования естественного освещения | 20000 - бюджет | ежегодно | Артамонов С.П. |
| 12. | Проверка герметичности окон и дверей в здании |  | Перед началом отопительного сезона | Артамонов С.П. |
| 13. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | бюджет | По мере необходимости | Артамонов С.П. |
| 14. | Термоизоляция труб на теплотрассе | 50000 - бюджет | 2012 г. | Артамонов С.П. |
| 15. | Установка приборов учёта расхода холодной воды | внебюджет | 2012 г. | Артамонов С.П. |
| 16. | Замена ветхой электропроводки в котельной | В зависимости от требуемого ремонта - бюджет | 2012 г. | Артамонов С.П. |
| 17. | Назначить ответственное лицо за электрохозяйство в школе | - | 2011 г. | Артамонов С.П. |
| 18. | Автоматическое выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях); | В зависимости от стоимости проводимых работ - бюджет | 2014 г. | Артамонов С.П. |
| 19. | Включение отопления на полную мощность в классах школ только при присутствии учеников |  | ежегодно | Артамонов С.П. кочегары |